フォークリフト点検表（表１）

（クラッチ車の場合もあり）

（点検時間５分以内）

| 順序 | 点 検 項 目 |  |
| --- | --- | --- |
| １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ | 燃料、オイル、冷却水の洩れはないか。 エンジン冷却水は規定量入っているか。 エンジンオイルは規定量入っているか。 作動油は規定量入っているか。 ブレーキ液は規定量入っているか。 ティルトシリンダのロックナットの弛みはないか。 タイヤの空気圧は良いか、タイヤの損傷はないか。 クリップナット（ホイールナット）の弛みはないか。 バックレスト弛み及び損傷はないか。 フォークは正しく取付いているか。 左右のチェーンの張り具合は等しいか。 方向指示器は作動するか。 ホーンは鳴るか。 各ランプは点灯するか。 ブレーキペダルの踏残り代はあるか。 ハンドブレーキレバーは正常か。 インチングペダルの遊び、作動は良いか。 |  |

運転競技着眼点（表２）

（標準時間４分30秒以内）

| １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ | マストを後傾してから発進すること。 走行中、フォークが高すぎないこと。 障害物に接触，転倒させないこと。 一時停止すること。 方向指示器を使用すること。 マスト操作時。（サイドブレーキをかけること。チェンジレバーを中立に すること。） フォークの差し方（パレットに接触させないこと。フォークを根元まで 入れること。） 前後、左右を指差呼称で確認すること。 パレットを指定わく内におろすこと。 フォークの抜き方（パレットに接触させないこと。） 停車状態（サイドブレーキをかけること。チェンジレバーを中立にする こと。フォークの先端を床面に密着させること。） エンストしないこと。 標準動作手順で行うこと。 標準時間内で行うこと。 |  |
| --- | --- | --- |